## Slide 1
X. 臨床情報詳細画面とPDF帳票の名称の差に係る相談
ご相談事項：検査項目・薬剤名・アレルギー物質の名称が、詳細画面とPDFで異なる件の改修要否
ToDo#1228を受けたDX機構の調査結果（10/6）と、出力元であるXMLレイアウト（CIP-IF-002 臨床情報閲覧結果）・FHIRの定義を突き合わせ、詳細画面とPDFで表示に差分が生じるかを整理した。
項目 | ① 現状：詳細画面 | ① 現状：PDF帳票 | ② XMLレイアウト・FHIRのルール | ③ 表示に差分が生じるか
検査項目 （感染症 ・検査） | 医療機関の登録名称 （code.text） | JLAC10のコードの名称 （display） JLAC10のコードがない場合は code.text | XMLの検査名は「FHIR識別名」（＝JLACの標準名称）を設定 FHIRでは、登録名称（text）とコードの名称（display）は別の要素で、一致させる決まりはない | 生じうる 登録名称がJLAC10の名称と違えば差分が出る （出ないのは、JLAC10のコードがない場合と、登録名称が同じ場合）
薬剤名 | 医療機関の登録名称 （code.text） | JFAGYコードの名称 （display） ダミーコードの場合はcode.text | XMLは薬剤名とJFAGYのコード（display必須）を出力 FHIRのcode.textは「電子カルテ等で表示されている文字列」で、JFAGYの名称と一致させる決まりはない | 生じうる 登録名称がJFAGYの名称と違えば差分が出る （出ないのは、ダミーコードの場合と、登録名称が同じ場合）
アレルギー物質 | 医療機関の登録名称 （code.text） | JFAGYコードの名称 （display） ダミーコードの場合はcode.text | 薬剤名と同じ （XMLは「アレルギー名を設定」とJFAGYのコード） | 生じうる 薬剤名と同じ
（参考） 傷病名 | 医療機関の登録名称 （code.text） 「の疑い」が付かない | 前置修飾語＋傷病名＋後置修飾語＋「の疑い」 | XMLの傷病名は「前置修飾語＋傷病名＋後置修飾語」に加工して出力。疑いは別の欄 | 生じる → 対応済み 12月リリース（案件213）で画面をPDFと同様に出力
→ XMLレイアウト・FHIRの記載上、3項目とも「表示に差分が生じない」とは言えない（医療機関の登録内容しだいで生じる）。
④ 厚労省にご意向を伺いたい事項
（1）表示に差分が生じうるため、傷病名（案件213）と同様に、画面の名称をPDF（XMLレイアウトの標準名称）に揃える改修を機構に求める方向でよろしいでしょうか。
（2）医療機関の登録名称が標準名称と同じで、実際には差分が出ていない場合もありますが、その場合でも念のため改修を求めますか。
（3）富士通からは「品質担保の観点から3月リリースでの修正は困難」との回答のため、改修の可否・時期・費用を機構に照会し、費用対効果を見て判断する進め方でよろしいでしょうか。あわせて、改修までの間、差分があることを医療機関に周知するか。
出典：DX機構「PDFと詳細画面の差異に関する調査結果」（2026/10/6）、別紙3-2 XMLレイアウト Ver5.10（CIP-IF-002）、JP-CLINS v1.13.0、案件台帳（令和8年度）

## Slide 2
X. 臨床情報詳細画面とPDF帳票の名称の差に係る相談
（参考）判断の根拠：FHIRの定義と技術解説書の記載
1. 詳細画面が表示しているcode.textの定義（JP-CLINS v1.13.0）
プロファイル | code.text | 定義（抜粋）
JP_Observation_LabResult_eCS | 1..1（必須） | 項目名。報告書などに記載する場合に使用する表示名。
JP_AllergyIntolerance_eCS | 1..1（必須） | 電子カルテシステム等で登録され表示されている文字列をcode.textに必ず設定すること。
（参考） JP_Condition_eCS | 1..1（必須） | 前置修飾語、後置修飾語も含めて電子カルテ上での表示（入力）文字列全体を設定する。
→ 必須のため画面が空欄になることはない。code.textは医療機関の電子カルテ上の名称で、標準名称（コードの名称）と一致させる決まりはない。
（検査の注釈：「多くの場合、coding.displayと同一になるが、coding.displayに異なる複数の表現が格納される場合を想定し…」）
2. 閲覧時に表示する名称（技術解説書2.1.0版）
・表24：FHIR項目名称は「臨床情報一覧やマイナポータル等の閲覧画面で利用者が直感的に理解しやすい形で表示するための検査項目名称」。
・本文：臨床情報一覧のXMLレイアウトやPDF帳票上の検査項目名は、FHIR識別文字列を本サービス側でFHIR項目名称に自動変換して出力する。
・表18：薬剤名・アレルギー物質は、JFAGYコードの表示名称（display値）を表示し、ダミーコードの場合のみtext値を表示する。
3. 機構への確認事項（ToDo#1228の照会に含める）
・XMLレイアウトの薬剤名（YkName）・アレルギー名（ArName）に設定しているのは、code.textかdisplayか（項目説明に記載がないため）。
・詳細画面の名称をXMLレイアウト・PDFに揃える改修の可否、可能な場合の時期と費用。
・PDFの検査項目名は、調査結果では「JLAC10のディスプレイ値」だが、技術解説書の「FHIR項目名称に自動変換して出力」と同じものか。
・3月リリース（案件221：JLAC11を優先して出力）の後、PDFの検査項目名はどうなるか（JLAC11だけの登録はcode.textになるのか）。詳細画面は変わらないという理解でよいか。
出典：JP-CLINS v1.13.0（StructureDefinition）、技術解説書2.1.0版（表18・表24・検体検査のJLACコードの記述）、別紙3-2 XMLレイアウト Ver5.10